KONDENSAT – KonCEPT
10 april 2026, Revision 1.5
(primärt för HAREC, men även instegscertifikat; https://github.com/hp35/koncept)

FREKVENSER

ULF	Ultra Low Frequency	ITU: 300 Hz – 3 kHz	(100 mil – 100 km)
VLF	Very Low Frequency	ITU: 3 kHz – 30 kHz	(100 km – 10 km); Grimeton: 17.2 kHz
LF	Low Frequency	ITU: 30 kHz – 300 kHz	(10 km – 1 km)
MF	Medium Frequency	ITU: 300 kHz – 3 MHz	(1 km – 100 m)
HF	High Frequency	ITU: 3 MHz – 30 MHz	(100 m – 10 m)
VHF	Very High Frequency	ITU: 30 MHz – 300 MHz	(10 m – 1 m); Kanal 16: 156.800 MHz
UHF	Ultra High Frequency	ITU: 300 MHz – 3 GHz	(1 m – 100 mm)
SHF	Super High Frequency	ITU: 3 GHz – 30 GHz	(100 mm – 10 mm); Bluetooth: 2.45 GHz
EHF	Extremely High Frequency	ITU: 30 GHz – 300 GHz	(10 mm – 1 mm)

SAMMANFATTNING AV SVENSK BANDPLAN (HAREC)

Band	Bandgränser	Metoder	Maximal effekt
________________________________________________________________________________

1.8 MHz	1 810 – 2 000 kHz	1 810 – 1 840 CW	200 W
1 840 – 1 850 CW / Telefoni	200 W
1 950 – 2 000 CW / Telefoni	10 W

3.5 MHz	3 500 – 3 800 kHz	3 500 – 3 600 CW	200 W
3 600 – 3 800 CW / Telefoni

7 MHz	7 000 – 7 200 kHz	7 000 – 7 050 CW	200 W
7 050 – 7 200 CW / Telefoni

10 MHz	10 100 – 10 150 kHz	10 100 – 10 150 CW	150 W

14 MHz	14 000 – 14 350 kHz	14 000 – 14 100 CW	200 W
14 100 – 14 350 CW / Telefoni

18 MHz	18 068 – 18 168 kHz	18 068 – 18 100 CW	200 W
18 100 – 18 168 CW / Telefoni

21 MHz	21 000 – 21 450 kHz	21 000 – 21 150 CW	200 W
21 150 – 21 450 CW / Telefoni

24 MHz	24 890 – 24 990 kHz	24 890 – 24 920 CW	200 W
24 920 – 24 990 CW / Telefoni

28 MHz	28 000 – 29 700 kHz	28 000 – 28 200 CW	200 W
28 200 – 29 700 CW / Telefoni

50 MHz	50 - 52 MHz	CW / Telefoni	200 W

144 MHz	144 - 146 MHz	CW / Telefoni	200 W

432 MHz	432 - 438 MHz	CW / Telefoni	200 W

1296 MHz	1 240 – 1 300 MHz	CW / Telefoni	200 W
SAMMANFATTNING AV SVENSK BANDPLAN (Instegscertifikat)

Band	Bandgränser	Metoder	Maximal effekt
________________________________________________________________________________

7 MHz	7 000 – 7 200 kHz	7 000 – 7 050 CW	25 W (PEP)
7 050 – 7 200 CW / Telefoni

14 MHz	14 000 – 14 350 kHz	14 000 – 14 100 CW	25 W (PEP)
14 100 – 14 350 CW / Telefoni

21 MHz	21 000 – 21 450 kHz	21 000 – 21 150 CW	25 W (PEP)
21 150 – 21 450 CW / Telefoni

28 MHz	28 000 – 29 700 kHz	28 000 – 28 200 CW	25 W (PEP)
28 200 – 29 700 CW / Telefoni

50 MHz	50 - 52 MHz	CW / Telefoni	25 W (PEP)

144 MHz	144 - 146 MHz	CW / Telefoni	25 W (EIRP)

MODULATIONSSÄTT

A1A	CW – Nycklad bärvåg, dubbla sidband	A3E	AM – Amplitudmod., dubbla sidband
F3E	FM – Frekvensmodulation	G3E	PM – Fasmodulation
J3E	SSB – Enkelt sidband

REPEATERSKIFT (mnemo: “HFVUM”; alltid RX högre än TX)[1]
[1] Gotlands Radioamatörklubbs repeater SK1RGU är RV62, 145.775 MHz, subton 218,1 Hz. Kan även öppnas med 1750 Hz ton.

RH**	(29 MHz):	Δf = 100 kHz	RF**	(51 MHz):	Δf = 600 kHz
RV**	(145 MHz):	Δf = 600 kHz	RU**	(434 MHz):	Δf = 2 MHz
RM**	(1 297 MHz):	Δf = 6 MHz

TYPISKA BANDBREDDER

Analoga trafiksätt
FM[2]	bandbredd ca 10 - 12 kHz	AM	bandbredd ca 6 kHz	SSB	bandbredd ca 3 kHz
[2] För rundradio är bandbredden mycket högre, typiskt 200 kHz per kanal.

Digitala trafiksätt
Trafiksätt	Modulationsmetod	Datahastighet	Bandbredd	Störtålighet
CW	OOK	1-15 bps	ca 100 Hz	Hög
RTTY	FSK	45 bps	200 Hz	Måttlig
PSK-31	BPSK	31 bps	100 Hz	Måttlig
PSK-63	QPSK	63 bps	100 Hz	Låg
FT4	4-FSK	12 bps	100 Hz	Hög
FT8	8-FSK	6 bps	50 Hz	Mycket hög
WSPR	4-FSK	0.4 bps	6 Hz	Extremt hög

Q-KODER

QRK?	Vilken uppfattbarhet har	QRK	Uppfattbarheten hos dina signaler är:
mina signaler?	1. Dålig	2. Bristfällig
3. Ganska god	4. God
5. Utmärkt

QRM?	Är min sändning störd?	QRM	Störningarna på din sändning är:
1. Obefintliga	2. Svaga
3. Måttliga	4. Starka
5. Mycket starka

QRN?	Besväras du av atmosfäriska	QRN	Atmosfäriska störningar är:
störningar?	1. Obefintliga	2. Svaga
3. Måttliga	4. Starka
5. Mycket starka

QRO?	Skall jag öka sändareffekten?	QRO	Öka sändareffekten.

QRP?	Skall jag minska sändareffekten?	QRP	Minska sändareffekten.

QRS?	Skall jag minska sändningshastigheten?	QRS	Minska sändningshastigheten.

QRT?	Skall jag avbryta sändningen?	QRT	Avbryt sändningen.

QRV?	Är du redo?	QRV	Jag är redo.

QRX?	När anropar du mig igen?	QRX	Jag anropar dig igen kl … på … MHz.

QRZ?	Vem anropar mig?	QRZ	Du anropas av …

QSB?	Varierar min signalstyrka?	QSB	Din signalstyrka varierar.

QSL?	Kan du ge mig kvittens?	QSL	Jag kvitterar.

QSO?	Kan du få förbindelse med … ?	QSO	Jag kan få förbindelse med …

QSY?	Skall jag gå över till annan frekvens?	QSY	Gå över till annan frekvens.

QTH?	Vilket är ditt geografiska läge?	QTH	Mitt geografiska läge är …
AKRONYMER OCH FÖRKORTNINGAR (HAREC & INSTEG)

(Akronymer och förkortningar som primärt är relevanta för instegscertifikat är markerade i rött)

ADC	Analog-to-Digital Converter, konverterar analog signal till digital.
AED	Automated External Defibrillator (Hjärtstartare).
AFSK	Audio Frequency-Shift Keying, en modulationsmetod som omvandlar digital data till	ljudtoner, vilka sedan sänds via en vanlig FM- eller SSB-radio. Det används flitigt för	datakommunikation, exempelvis 1200 baud packet radio på VHF/UHF och APRS, genom	att skifta mellan två toner (t.ex. 1200 Hz och 2200 Hz).
AGC	Automatic Gain Control, automatisk volymkontroll för mottagaren; en automatisk	förstärkningsreglering i radiomottagaren som automatiskt justerar förstärkningen för att	hålla utgångssignalen (ljudvolymen) konstant, oavsett variationer i insignalens styrka.
ALC	Automatic Level Control (ALC) är en elektronisk krets som automatiskt reglerar	uteffekten för att förhindra överstyrning, distorsion och skador på slutsteget.
AM	Amplitudmodulation (A1A för nyckling, A3E för telefoni).
APRS	Automatic Packet Reporting System (Digital kommunikation och positionering över	amatörradio), är en teknik som innebär att man skickar textmeddelanden eller sin aktuella	position från en GPS-mottagare trådlöst via en amatörradiosändare och ett radiomodem.
ARQ	Automatic Repeat reQuest.
BFO	Beat Frequency Oscillator; används t.ex. För att demodulera signal i en direktblandande	(rak) mottagare.
BPSK	Binary Phase Shift Keying, modulationssätt som använder två stycken 180º vridna	bärvågsfaser för att representera binär data.
CE	Conformité Européenne (CE-märkning)
CO	Crystal Oscillator (även XO); stabil även på högre frekvenser (se även VFO).
CW	Continuous Wave (Kontinuerlig våg); se även AM och A1A.
CTCSS	Continuous Tone Coded Squelch System, ett subtonssystem för öppning av repeatrar.
DAC	Digital-to-Analog Converter, konverterar digital signal till analog signal.
DCS	Digital Code Squelch; även Digitally Coded Squelch Signalling, DCSS.
DFT	Diskret Fouriertransform, beräknar ett spektrum av en digital signal (se även FFT).
DSB	Double Side Band.
DSP	Digital Signal Processing (digital signalbehandling).
DTMF	Dual Tone Multi Frequency; system för att skicka styrkommandon samt öppna repeatrar	med två samtidiga toner, typ tonvalssystem i klassisk telefoni.
EIRP	Effective Isotropically Radiated Power (effektivt isotrop utstrålad effekt).
EMC	Electromagnetic Compatibility (Elektromagnetisk kompatibilitet).
EME	Earth-Moon-Earth (Månstuds).
EMF	Elektromagnetiskt Fält (Electromagnetic Field).
EMI	Elektromagnetisk Interferens (Electromagnetic Interference).
EMK	Elektromotorisk Kraft.
EMS	Elektromagnetisk Susceptibilitet (Electromagnetic Susceptibility); ej att förväxla med	elektrisk susceptibilitet, χ.
ERP	Effective Radiated Power (effektivt utstrålad effekt relativet en halvvågsdipol).
FFT	Fast Fourier Transform (Snabb Fouriertransform), beräknar ett spektrum av digital signal.
FIR	Finite Impulse Response (ett digitalt filter).
FM	Frekvensmodulation (typiskt F3E for telefoni).
FOT	Frequency of Optimum Transmission (also Optimum Working Frequency (OWF)).
FSK	Frequency Shift Keying; en digital moduleringsform (jfr. PSK).
Några varianter av FSK:
2-FSK	Binary Frequency Shift Keying - en digital moduleringsteknik som överför	data genom att växla en bärvåg mellan två distinkta frekvenser, en för binär	“0" och en för “1". Det är en robust och enkel metod som ofta används i	trådlös kommunikation (t.ex. Bluetooth GFSK), telemetri och industriella	styrsystem på grund av sin höga brusimmunitet.
4-FSK	4-level Frequency Shift Keying - en digital moduleringsmetod där bärvågens	frekvens skiftas mellan fyra olika diskreta frekvenser för att representera data.	Till skillnad från binär FSK (2-FSK), som endast använder två frekvenser (0	eller 1), kan 4-FSK koda två bitar per symbol (00, 01, 10, eller 11).
8-FSK 8-level Frequency Shift Keying - är en digital moduleringsmetod där åtta olika	frekvenser används för att representera olika digitala symboler, vilket gör det	möjligt att överföra 3 bitar per symbol.
FT	Fouriertransform, beräknar ett spektrum av en signal. Ej att förväxla med FT4 och FT8!
FT4	Ett digitalt sändningsläge för amatörradio, utvecklat av Joe Taylor (K1JT) och Steve	Franke (K9AN) primärt för tävlingskörning (contesting). Det är en snabbare version av	FT8, med 7,5 sekunders sändningsfönster (dubbelt så snabbt som FT8) och med hög	känslighet, vilket gör det effektivt för svaga signaler och snabba QSO:n. FT4 använder 4-	FSK-modulering (4-tone Frequency Shift Keying) med en teckenhastighet på cirka 23,4	baud, där tonerna är separerade med samma värde som baudraten. Det ger en bandbredd	på ca 90 Hz och sänder under 4,48 sekunder i 7,5-sekunders fönster.
FT8	FT8 (Franke-Taylor design, 8-ton) är ett populärt digitalt moduleringsläge inom	amatörradio som är utformat för svaga signaler (low-signal), vilket gör det idealiskt för	DX-kontakter och långdistanskommunikation på kortvåg (HF). Det kännetecknas av sin	snabbhet och automatiserade process där de flesta QSO:n (kontakter) avklaras på cirka 90	sekunder. Modulationssättet bygger på 8-nivå Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK),	och använder 50 Hz bandbredd per kanal för att sända meddelanden i 15-sekunders cykler,	med 79 baud modulation och 8 distinkta toner separerade med endast 6.25 Hz sinsemellan.
GFSK	Gaussian Frequency Shift Keying; FSK med användande av gaussiskt filter för att	reducera övertoner som genereras vid övergångar mellan frekvenser; används bl.a. i GSM.
GMDSS	Global Maritime Distress and Safety System.
GP	Ground Plane (som i Ground Plane Antenna), jordplan.
HAREC	Harmonised Amateur Radio Examination Certificate.
HLR	Hjärt- och lungräddning.
IARU	International Amateur Radio Union. Svensk medlem i IARU är SSA. IARU är indelat i tre	regioner för att harmonisera med hur FN-organet ITU är organiserat. Sverige tillhör IARU	Region 1.
IDFT	Inverse Discrete Fourier Transform (invers diskret Fouriertransform; se DFT).
IFFT	Inverse Fast Fourier Transform (invers snabb Fouriertransform; se FFT).
IIR	Infinite Impulse Response (term för digitalt filter).
ITU	International Telecommunication Union (Internationella Teleunionen), specialized agency	of the United Nations responsible for all matters related to information and communication	technologies. Established in 1865 as the International Telegraph Union. “FN:s organ för	informations- och kommunikationteknologier”.
LDR	Light-Dependent Resistor (ljuskänsligt elektriskt motstånd).
LEK	Lagen om Elektronisk Kommunikation.[3]
[3] https://pts.se/internet-och-telefoni/regler-vi-arbetar-efter/lek--lagen-om-elektronisk-kommunikation/
LSB	Lower Side Band (Lägre sidbandet).
LUF	Lowest Usable Frequency (Lägsta användbara frekvens).
MFSK	Multiple Frequency-Shift Keying (MFSK) är en variation på FSK som använder fler än	två frekvenser. Exempel: Modulationssätten FT4 och FT8.
MGM	Machine Generated Modes (e.g. FT8, FSK441, ISCAT, JT65, RTTY, PSK31, etc.).
MUF	Maximum Usable Frequency (Högsta användbara frekvens).
MS	Meteorscatter.
NF	Noise Factor (Brusfaktor).
NTC	Negative Temperature Coefficient (temperaturberoende för resistorer).
NVIS	Near-Vertical Incidence Skywave; signal reflekteras mot jonosfären och ner i närområdet.
OOK	On-off-keying, fackspråk för telegrafi.
OSCAR	Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio (Satellitbaserad transponder för amatörradio).
PE	Protective Earth (skyddsjord).
PEP	Peak Envelope Power (Toppeffekt).
PM	Phase Modulation (Fasmodulation), även betecknat G3E (Jfr. J3E).
PSK	Phase-Shift Keying (digital fasmodulering med ett bestämt antal lägen).
PSK31	Långsam dataöverföring på analog PSK-länk om 31 baud (även PSK63 om 63 baud).
PTC	Positive Temperature Coefficient (temperaturberoende för resistorer).
PTS	Post- och Telestyrelsen.
PTT	Push-To-Talk, knappen som aktiverar sändning (TX) på din radio; se även VOX.
QAM	Quadrature Amplitude Modulation; används i DAB, DVB-T, 1III 802.11 (WiFi), UMTS.
RIT	Receiver Incremental Tuning, korrigerar RX-frekvens utan att påverka TX-frekvens.
RMS	Root Mean Square (matematiskt begrepp för medelavvikelser).
RR	Radioreglementet.
RST	Readability, Strength-Toine.
RTTY	Radioteletype. Använder främst Baudot-kod med en låg hastighet om 45,45 baud och ett	170 Hz skift, där datorer idag oftast har ersatt äldre mekaniska fjärrskrivare. RTTY är	populärt för "keyboard-to-keyboard"-konversationer och tävlingar.
SAR	Specific Absorption Rate.
SNR	Signal to Noise Ratio (Signal-brus-förhållande, ofta även betecknat "S/N").
SSA	Sveriges Sändareamatörer.
SSB	Single Side Band (J3E).
SSM	Strålsäkerhetsmyndigheten.
SSN	Sun Spot Number (Solfläckstal).
SSTV	Slow-Scan Television (Picture transmission used mainly by amateur radio operators).[4]
[4] Vid månladningen den 20 juli 1969 användes en variant av SSTV för direktsändningen till jorden, med ca 10 bilder per sekund och låg upplösning (320 linjer). https://www.nasa.gov/mission/apollo-11/
SVF	Stående vågförhållande (Standing wave ratio, SWR).
SWR	Standing Wave Ratio (Stående vågförhållande, SVF).
URSI	Union Radio-Scientifique Internationale.
USB	Upper Side Band (Övre sidbandet).
VFO	Variable-Frequency Oscillator; mest stabil på lägre frekvenser, jfr. CO.
VCO	Voltage-Controlled Oscillator.
VDR	Voltage-Dependent Resistor.
VOX	Voice-Operated eXchange, röst-aktivering som slår på sändning utan användning av PTT.
WARC	World Administrative Radio Conference; Radioförvaltningskonferens, exempelvis WARC	79, där tre nya frekvensband för amatörradio allokerades. In 1992 at an Additional	Plenipotentiary Conference in Geneva the ITU was restructured and as a result from 1993	the conference became known as the World Radiocommunication Conference or WRC.
WHO	World Health Organization (Världshälsoorganisationen).